## Slide 1
Python이용
DC Test 자동화 Project
Leader of Microcontroller Technology
A Fabless Semiconductor Company

## Slide 2: 과정
자동화 적용 Test 항목
TEST 항목 별 필요내용
일정

## Slide 3: 자동화 적용 Test 항목
IRC T-CAL
  T-CAL BIT Trim 변경하며 주파수 Measure 진행
동작전류
  IDD, ISTOP 등의 전류 측정
VIH/VIL
  특정 Input Pin에 전압 인가 및 PAD Low,High 인식 Level 측정

## Slide 4: TEST 항목 별 필요내용 1
IRC T-CAL TEST
  Power Supply
    Target 제품의 Operating Voltage에 따라 가변 필요 (EX: 1.8V / 3.3V / 5.5V)
  Oscilloscope
    VDDEXT 별 Trigger Level 변경 (VDDEXT의 90%이상으로 설정)
      Manual Test 시 Chamber noise등의 Glitch 등에 의해 잘못 TEST 되는 경우 있으므로 해당 기능 사용 필요
    Normal mode로 1회 Trigger 시마다 Measure되는 Frequency Average 값 획득
동작전류 측정
  Power Supply
    Target 제품의 Operating Voltage에 따라 가변 필요 (EX: 1.8V / 3.3V / 5.5V)
  Digital Multi-Meter
    Power supply 전압 별 전류 측정치 획득

## Slide 5: TEST 항목 별 필요내용 2
VIH/VIL 측정
  Power Supply
    CH1 : Target 제품의 Operating Voltage에 따라 가변 필요 (EX: 1.8V / 5.5V)
    CH3 : 2mv Step으로 POWER UP/DOWN Swing 동작 필요
      2mv Step Manual test 시 소요되는 시간 단축 가능
  Oscilloscope
    Monitoring Pin의 LEVEL 변화되는 Trigger 시점 Catch
    해당 Level의 Power Supply CH3 Level Measure 값 획득
      위 기능 구현 시 AE-SVT 항목 중 POR Hysteresis TEST에도 사용할 수 있을 것으로 생각 됨.

## Slide 6: 일정
9월
장비 별 필요 기능 커맨드 List-up
List-up 된 커맨드 동작 TEST 및 값 확인
10월
GUI 제작 및 장비 연동 TEST
11월
TEST 결과 Law data 생성
실 제품 적용 TEST 검증